## Slide 1: Valutazione delle prestazioni

## Slide 2: Cosa significa prestazione ?
Tempo di risposta
  Un programma termina in 5 minuti
Throughput
  Un server web serve 5 milioni di richieste al secondo
Altre metriche
  MIPS (milioni di istruzioni per secondo)
  MFLOPS (milioni di istruzioni in FP al secondo)
  Frequenza di Clock

## Slide 3: Tempo di esecuzione
Tempo di esecuzione basso =>
  Tempo di risposta basso
  throughput alto
Tempo di esecuzione = #inst×CPI×Tempo di ciclo
  Cosa ha influenza su #inst, CPI e tempo di ciclo?
Ogni altra metrica deve confrontarsi con il tempo di esecuzione

## Slide 4: Prestazioni dei Computer
La prestazione è definita per uno specifico programma e per un computer.
Come valutare un computer ? Abbiamo necessità di programmi per il confronto:
  Applicazioni reali: programmi scientifici, compilatori, Elaboratori di Testi, Elaboratori di Immagini
  Kernel: buono per misurare le prestazioni di caratteristiche specifiche
  Benchmark: valutare prestazioni combinate

## Slide 5: Confronto di Prestazioni
“X è n volte più veloce di Y”:
n viene chiamato speedup (stiamo cercando di “migliorare”)
Ma cosa significa “migliorare” ?
  Migliorare le prestazioni: diminuire il tempo di esecuzione, aumentare il throughput
  Speedup minore di 1 è un degrado di prestazioni

## Slide 6: Suite di Benchmark
Una suite di Benchmark è una collezione di programmi applicativi
  Riduce la debolezza dell’utilizzo di un singolo programma di benchmark
  Maggiormente rappresentativi per la valutazione
  I programmi di Benchmark valutano il computer, il compilatore ed, in molti casi, anche il Sistema Operativo
Benchmark per Desktop: CPU, memoria e prestazioni grafiche
Benchmark per Sever: orientate al throughput, particolarmente intensi per l’I/O e per il Sistema Operativo

## Slide 7: Sintetizzare le Prestazioni
Date le prestazioni di un insieme di programmi, come valutare le prestazioni di un computer ?
A B C
P1 (sec) 1 10 20
P2 (sec) 1000 100 20
Total (sec) 1001 110 40
Quale computer è il migliore ?

## Slide 8: Media Aritmetica
Tempo di esecuzione Totale / (numero di programmi)
  Semplice ed intuitivo
  Rappresentativo se l’utente esegue I programmi lo stesso numero di volte

## Slide 9: Media Pesata
Assegnare pesi differenti a programmi differenti
  Si prende in considerazione la frequenza di utilizzo dei programmi

## Slide 10: Equazione Basata sul Tipo di Istruzione

## Slide 11: Utilizzo dell’ Equazione del tempo di CPU
Assumiamo di voler migliorare le prestazioni di un motore grafico:
FP FPSQR Altro
Frequenza 25% 2% 73%
CPI 4.0 20 1.33
Alternativa 1: CPIFPSQR 20  2
Alternativa 2: CPIFP 4  2.5
Quale e’ meglio? Calcoliamo.